Adı Soyadı   :

Numarası     :

Bölümü        :

İmzası           :

FİZ 144 FİZİK II

2006-2007    BAHAR DÖNEMİ

GENEL SINAV

25.05.2007

- Sınav süresi 120 dakikadır.

- Bu sınavda eşit puanlı 30 adet soru vardır.

- Elinizdeki soru kitapçığı “K” türü soru kitapçığıdır.

- Yanıtlarınızı ‘Yanıt  Kağıdı’ üzerinde ilgili bölmeyi karalayarak işaretleyiniz.

- Beş yanlış bir doğru yanıtı siler.

- Hem soru kitapçığına, hem de yanıt kağıdına kimliğiniz ile ilgili bilgileri yazınız.

- Gerekirse, işlemlerinizi soru kitapçığı üzerinde yapınız.

- Hesap makinesi kullanmak yasaktır.

VERİLER

e=1,6x10-19 C

g=10 m/s2

k=(1/4((0)=9x109  N.m2/C2					109		giga		G

(o=9x10-12 C2/N.m2						106		mega		M

(o=4(x10-7 T.m/A						103		kilo		k

mp =1,7x10-27 kg							10-2		santi		cm

me=9x10-31 kg							10-3		mili		m

1 eV=1,6x10-19 J							10-6		mikro	(

sin30o=cos60o=0,5						10-9		nano		n

cos30o=sin60o=0,87						10-12		piko		p

sin45o= cos45o=0,7

cos37o=0,8

sin37o=0,6

ln 2=0,7;  e-1 = 0,37

(=3

Formüller

dFB = i dLxB

- İndüktansı  60 mH ve direnci  3 ( olan bir bobin, elektromotor   kuvveti   40 V ve iç direnci 1 ( olan bir bataryaya bağlanıyor. Akım denge durumuna ulaştığında sistemde depolanan manyetik enerji (J cinsinden) nedir?

A) 5		B) 2		C) 3		D) 4		E) 1

- İletken esnek bir malzemeden yarıçapı 10 cm olan bir çember  oluşturularak şiddeti 0,8 T olan homojen bir manyetik alan içine, düzlemi alana dik olacak şekilde, yerleştirilmiştir. Çemberin yarıçapı 75 cm/s’lik bir hızla azalırsa, bırakılma esnasında çemberde oluşan indüksiyon emk’sı (V cinsinden ) nedir?

A) 0,36	    	B) 0,20    		C) 0,18   		D) 0,60     	E) 0,12

- Elektromotor kuvvetleri 24 V ve iç dirençleri 2 ( olan iki özdeş batarya paralel bağlandıktan sonra 5 (’luk bir dış dirence şekildeki  gibi  bağlanmıştır.  Şekilde  gösterilen  koldan  geçen i akımı (A cinsinden) nedir?

A) sıfır		B) 4,0		C) 3,6		D) 7,2		E) 2,0

- q1 ve q2 yükleri x-ekseni üzerindedir. q1, x=a ve q2 de x=2a konumundadır. Orijinde elektrik alanın sıfır olması için q1 ve q2 arasındaki ilişki ne olmalıdır?

A) q2 = 4q1		B) q2 = -2q1	  C) q2 = 2q1	   D) q2 = -4q1	    E) q2 = -q1/4

- Şekildeki batarya 20 V’luk bir emk’ya sahip olduğuna göre 2 (F’lık kondansatör üzerindeki yük miktarı ((C cinsinden)  nedir?

## A) 48			B) 30		C) 24		D) 10		E) 12

- Bir elektron xy düzlemi içinde olan ve x ekseni ile 300  lik açı yapan bir doğru boyunca, 1(106 m/s lik bir hızla, şekildeki gibi fırlatılıyor. +x ekseni yönünde ve şiddeti 0,2 T olan düzgün bir manyetik alan uygulandığında, elektrona etki eden kuvvet (N cinsinden) nedir?

A)  3.2(10-14 i   	B) 0.3(10-14 k		C)  1.6(10-14 k

D) -1.6(10-14 k    	E) –3.2(10-14 j

- Sarım sayısı 500 olan bir kangalın indüktansı 8 mH’dir. 50 mA’lik akım geçtiğinde, kangalda oluşan manyetik akının değeri (µWb cinsinden) ne olur?

A) 3,0		B) 0,8		C) sıfır			D) 0,2		E) 4,7

- Yarıçapı 3 cm olan yalıtılmış iletken bir küre q = 6 nC değerinde bir yük taşımaktadır. Kürenin yüzeyindeki elektrostatik enerji yoğunluğunu (mJ/m3 cinsinden) hesaplayınız.

A) 16,2   	    	B) sıfır		C) 32,4		D) 8,0 		E) 12,2

- Şekilde görülen yük düzenleniminde, P noktasına bir elektron ilk hızsız olarak konulursa elektronun başlangıç ivmesinin büyüklüğü (m/s2 cinsinden) ne olur? (Q1 = – 40 μC,                  Q2 = +160 μC, r1 = 4 cm ve  r2 = 8 cm’dir.)

A) 1x1019	 	B) 2x1019	 	C) 4x1019	 	D) 6x1019	 	E) 8x1019

- Başlangıçta, 200 N/C’luk elektrik alanına dik olarak yönelen bir elektriksel dipol, daha sonra elektrik alanı ile aynı doğrultuda yöneliyor. Dipol momentinin büyüklüğü 2×10(8 C.m ise, alan tarafından yapılan iş (µJ cinsinden) nedir?

A) 0,2		B) 4			C) 0,4		D) 2			E) sıfır

- Birim hacimdeki serbest elektron sayısı 2,5×1028 elektron/m3 ve kesit alanı   2×10(7 m2 olan bir bakır telin içinden 3,2 A’lik akım geçmektedir. Elektronların sürüklenme hızı (m/s cinsinden) nedir?

A) 2x10-3		    B) 3 x10-3		 C) 5 x10-3		D) 4 x10-3			E) 8 x10-3

- Akım taşıyan çembersel bir halka 5×10(2 A.m2’lik manyetik dipol momentine sahiptir. Halka, 12 T’lık homojen bir manyetik alana düzlem normali alanla 30º’lik açı yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Halkaya etki eden torkun büyüklüğü (N.m cinsinden) nedir?

A) sıfır		B) 6,0		C) 0,6		D) 3,0		E) 0,3

- Şekilde görüldüğü gibi q nokta yükü, çizgisel yük yoğunluğu ( ve yarıçapı a olan düzgün yüklü bir halkanın merkezine yerleştirilmiştir. Merkezi, q’nun bulunduğu noktada ve yarıçapı R olan kürenin yüzeyinden geçen (E elektriksel akısı nedir? (R<a)

A) 		B) 		C) 		D) 		E)

  - Yarıçapı 2 cm, uzunluğu 20 cm ve sarım sayısı 2000 olan bir solenoidden 50 mA akım geçmektedir. Solenoidin içinde oluşan manyetik alanın büyüklüğünü (mT cinsinden) bulunuz.

A) 6,0		B) 0,6		C) 3,0		D) 0,3		E) 0,12

- Şekilde; iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olan metal bir küre kabuğunun kesiti görülüyor.  Noktasal bir  + q yükü kabuğun merkezine yerleştirilmiştir. Küre kabuğunun elektriksel olarak toplam yükü sıfırdır. Kabuğun içindeki P noktasında  (a < rp < b) ve dışındaki K noktasında (rk > b) elektrik alan ifadeleri, sırasıyla:

A) 0 ; 0     	 	B)   ; 		C)  ; 0

D) 0 ;         	E)  ;

- İç direnci 1 ( ve emk’sı 3 V olan bir bataryaya 5 (’luk bir direnç bağlanmıştır. Bu bataryada 2 dakika içinde elektriksel enerjiye dönüşen kimyasal enerji (J cinsinden) nedir?

A) 160	   B) 216	      C) 180	  D) 90 	     E) 50

- Şekilde görüldüğü gibi, 2i akımını  taşıyan düz iletken bir tel iki özdeş yarım çember şeklinde ayrılmıştır. Oluşan çembersel ilmeğin merkezindeki manyetik  alanın ifadesi nedir?

A) (0i/2R        B) (0i/4(R	        C) (0i/8R       D) (0i/2(R       E) sıfır

- E(x)=5x (N/C) büyüklüğünde homojen olmayan bir elektrik alan +x yönünde yönelmiştir. x1= 4 m ve x2= 6 m noktaları arasındaki (V2-V1) potansiyel farkını (V cinsinden) bulunuz.

A) 50		B) 40	    C) -20	        D) -30	      E) -50

  - Paralel plakalı bir kondansatör, kenar uzunluğu l olan ve aralarında d mesafesi bulunan iki metalik kare plakadan oluşmuştur. Dielektrik sabiti ( olan bir madde bu kondansatör içine şekildeki gibi x=2l(3 olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu durumda kondansatörün yeni sığasını bulunuz.

A) 		B) 		C)

D) 		E)

- Üç uzun, doğrusal ve kağıt düzlemine dik  iletken telden herbiri        i = 6 A’ lik akım taşımaktadır. Tellerden iki tanesi sayfa düzleminden içeri, diğeri ise sayfa düzleminden dışarı doğru akım taşımaktadır. Tellerden a = 10 cm uzaklıktaki bir O noktasında manyetik alanın büyüklüğünü ((T cinsinden) ve yönünü bulunuz.

#### A) 10 (           B) 5 (             C) 8 (              D) 12 (             E) 12 (

- Özdeş üç adet q yükünün, kenar uzunluğu b olan bir eşkenar üçgenin köşelerine getirilmesi için yapılması gerekli iş nedir?

A) 3kq2/2b		B) 3kq2/b		C) kq2/3b2		D) 6kq2/b		E) kq/3b

- Kesit alanı 1 mm2 olan silindirik nikrom telinden bir direnç yapılıyor. Direncin iki ucuna         15 V’luk bir potansiyel fark uygulanıyor ve dirençten 2 A akım geçtiği ölçülüyor. Telin uzunluğu kaç metredir? Nikromun özdirenci 1,5x10-6 Ω.m dir.

A) 5		B) 6		C) 7		D) 14		E) 15

- Şekilde gösterilen dikdörtgen şeklindeki kapalı devrelerden 2A ve 6A şiddetinde akımlar geçmektedir. Gösterilen kapalı C yolu boyunca  integralinin değeri aşağıdakilerden hangisi ile verilir?

A) sıfır 		B) -4(0 	 	C) 4(0        D) -8(0               E) 8(0

  - Bir metresinde 800 sarım bulunan uzun bir solenoidden, şiddeti zamanla  = 10 A/s sabit hızı ile azalan, bir akım geçmektedir. Solenoid eksenine dik, merkezi solenoid ekseninde bulunan ve solenoidin içinde kalan 2 mm yarıçaplı çemberde oluşan indüklenmiş elektrik alan şiddetini (μN/C cinsinden) hesaplayınız.

A) 4,0		B) 3,0 		C) 9,6 		D) 4,8 		E) 7,2

  - Değerleri R1=25 Ω, R2= 15 Ω, R3= 30 Ω ve R4= 20 Ω olan dört direnç 12 V’luk bir bataryaya şekildeki gibi bağlanmışlardır. Bu dört dirence eşdeğer olan tek direncin değerini (Ω cinsinden ) hesaplayınız.

A) 40 		B) 60		C) 75		D) 52 		E) 32

  - Şekildeki elektrik devresinde, Vb-Va potansiyel farkını (V cinsinden) bulunuz.

A) 0,5	   B) 2,9		C) 3,0		D) 1,0		E) sıfır

  - Şekilde gösterilen halkadan geçen manyetik akı  bağıntısına uygun olarak artmaktadır. Bu bağıtıda   miliweber ve t saniye cinsinden verilmiştir. R = 4 Ω ise t = 2 s iken bu halkada oluşan indüksiyon akımının şiddetini (mA cinsinden) ve yönünü bulunuz.

A) 4 ; saat ibresi yönünde		B) 4 ; saat ibresinin tersi yönünde

C) 8 ; saat ibresi yönünde		D) 8 ; saat ibresinin tersi yönünde

E) 12 ; saat ibresinin tersi yönünde

  - Yarıçapları aynı ve yükleri +2q ve –q olan plastik iki yarım çember xy düzleminde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. x ekseni yarım çemberlerin birleşme noktalarından geçmektedir ve yükler iki yarım çemberede homojen olarak dağılmıştır. Çemberin merkezindeki elektrik potansiyel ne olur?

A) q/4((oR	       	B) 2q/4((oR        C) -q/4((oR	     D) -2q/4((oR	E)  sıfır

- Çok uzun, doğrusal ve paralel iki akım kablosu zıt yönlerde 1,8 A’lik akım taşımaktadır. Kablolar arasındaki uzaklık 3,6 m olduğuna göre, bunlardan birinin 5 m’lik kısmına etki eden kuvvetin büyüklüğü ((N cinsinden) nedir?

A) 1,2		B) 0,6		C) 1,8		D) 0,9		E) 0,3

- Özindüksiyon katsayısı 5 mH olan bir bobin 10 (’luk bir direnç ile elektromotor kuvveti 20 V olan bir bataryaya seri olarak bağlanmıştır. Anahtar kapatıldıktan 5x10-4 s sonra devreden geçen akımın değerini (A cinsinden)  bulunuz.

A) 0,63		B) 1,26		C) 0,75		D) 0,35		E) 0,70

# Text boxes

(

r

(

r

5 (

R3

-

+

ε =12 V

R1

R4

2 (F

3 (F

20 V

q

a

q= 6 nC

3 cm

r1

Q1

Q2

P

r2

(

x

x

v

R

-q

C

2 A

6A

R2

30(

B

( B

l

d

i

(O

i

R

C

2i

i

2i

( i

i

i

a

a

a

+2q

y

x

rk

rp

b

P

K

z

y