Adı Soyadı   :

Numarası     :

Bölümü        :

İmzası           :

FIZ 144 FİZİK II

2003-2004    BAHAR DÖNEMİ

I. ARA SINAVI

02.04.2004

- Sınav süresi 100 dakikadır.

- Bu sınavda eşit puanlı 30 adet soru vardır.

- Elinizdeki soru kitapçığı “K” türü soru kitapçığıdır.

- Yanıtlarınızı ‘Yanıt  Kağıdı’ üzerinde ilgili bölmeyi karalayarak işaretleyiniz.

- Beş yanlış bir doğru yanıtı siler.

- Hem soru kitapçığına, hem de yanıt kağıdına kimliğiniz ile ilgili bilgileri yazınız.

- Gerekirse, işlemlerinizi soru kitapçığı üzerinde yapınız.

- Hesap makinesi kullanmak yasaktır.

VERİLER

|e-|=e+=p=1,6x10-19 C

g=10 m/s2

k=(1/4((0)=9x109  N.m2/C2				109		giga		G

(o=9,0x10-12 C2/N.m2					106		mega		M

(=3							103		kilo		k

mp =1,7x10-27 kg					10-2		centi		cm

me=9,1x10-31 kg					10-3		mili		m

1 eV=1,6x10-19 J					10-6		micro		(

sin30o=cos60o=0,5					10-9		nano		n

cos30o=sin60o=0,87					10-12		pico		p

sin45o= cos45o=0,7

cos37o=sin53o=0,8

sin37o=cos53o=0,6

(3=1,7; (2=1,4

1.  Kütlesi   25 g ve yükü  5 x 10-6 C  olan  bir parçacık  3 m/s’lik   sabit  bir  hızla,  yükü        –5 x 10-6 C  olan durgun  bir parçacık etrafında dairesel bir yörünge üzerinde dolanmaktadır. Yörüngenin yarıçapı (m cinsinden) nedir?

A) 4		B) 3		C) 2		D) 1		E) sıfır

2. Bir bölgedeki elektrik potansiyel V = – 7,5x2 + 3x ifadesi ile verilmektedir. Burada V volt, x ise metre cinsindendir. x=2m’deki elektrik alan vektörünün büyüklüğünü (V/m cinsinden) ve yönünü bulunuz.

A) – 27 i		B) – 30 i	C) 33 i		D)  30 i	E)  27 i

3. 6 volt’luk bir güç kaynağı kullanılarak 2 dakika süresince bir lambadan 0,3A’lik bir akım geçiriliyor.  2 dakika süresince bu lamba üzerinde harcanan enerji (J cinsinden) nedir?

A) 1,8		B) 3,6		C) 216		D) 20		E) 36

4. Bir iletken aynı atom sayısına sahip bir yalıtkandan, aşağıdaki niceliklerin hangisinin farklı sayıda olması ile ayırdedilebilir?

A) serbest atomlar		B) elektronlar 	    C) serbest elektronlar

D) protonlar   		E) moleküller

5. R ve T noktaları, şekilde gösterildiği gibi eşit ve zıt işaretli iki yükten  eşit uzaklıktadır.  Negatif bir q yükünü, R’den T’ye götürmek için gereken iş kaç joule’dur?

A) sıfır	            	B) kqQ/d2 	        C) kqQ/d

D) kqQ/(d)	            E) kqQ/(2d)

6. Bir demet içerisinde bulunan ve kuzeye doğru  1,0 x105 m/s hızla hareket eden, artı iki yüklü iyonların birim hacimdeki sayısı n=2,0x108 iyon/cm3’ dür. Akım yoğunluğu J’nin büyüklüğünü (A/m2) bulunuz?

A) 1,6		B) 3,5		C) 4,0		D) 5,4		E) 6,4

7. Her birinin yarıçapı 50 cm, ve aralarındaki uzaklık 1 cm olan, iki dairesel metal plakadan paralel plakalı bir kondansatör yaptığımızı düşünelim. Bu kondansatörün sığası ( pF cinsinden ) ne olur ?

A) 455 	    B) 675       	C) 220 	D)145 	E)700

8. Hareketsiz Q1 ve Q2 yükleri arasındaki uzaklık 75 cm’ dir. Aralarındaki uzaklığı 25 cm yapacak şekilde, yükleri birbirine hızlandırmadan yaklaştırmak için, kaç joule’lük iş yapılması gerekir? (Q1 = - 4,0 ( 10-9 C  ve  Q2 = -2,0 ( 10-9 C)

A)  15 ( 10-7	B)  10 ( 10-9	C) –6,3 ( 10-7	D) 1,9 ( 10-7	E)  -1,8 ( 10-7

9. Şekilde görüldüğü gibi, yarıçapı a olan içi dolu bir küre, yarıçapı b olan ( b( a ), içi boş ikinci bir kürenin içine, merkezleri çakışacak şekilde yerleştirilmiştir. +Q yükü, içi dolu kürenin içine düzgün olarak dağılmıştır. Dış kürenin yükü -Q’dır. Merkezden  r ( r ( a ) kadar uzaklıkta, elektrik alanın büyüklüğü nedir?

A)  kQ/r2  		B)  kQr/a3   	C)  kQ/b2   	D)  kQ/a2   	E)  zero

10.Ters işaretli olarak yüklenmiş iki plakanın arasında düzgün bir elektrik alan oluşmuştur. Negatif yüklü plakanın yüzeyinden serbest bırakılan bir elektron 1,6 cm uzaklıkta bulunan  pozitif yüklü plakaya 1,0 x10 -8s sonra çarpmaktadır. Plakalar arasındaki elektrik alanın büyüklüğünü (N/C cinsinden) bulunuz?

A) 910		B) 1245	C) 1500	D)1820	E) 2250

11. Bir kondansatöre 1000V’luk potansiyel farkı altında 10 kW.saat ‘lik enerji depolayabilmek için bu kondansatörün sığası (F) ne olmalıdır?

A) 72                	B) 64          	C) 36        	D)24                E) 18

12.İç direnci 1,0( ve emk’sı 2,0 V olan bir bataryaya 5,0 (’luk bir direnç bağlanmıştır. Bu bataryada 2,0 dakika içinde elektriksel enerjiye dönüşen kimyasal enerji (J) miktarı nedir?

A) 60		B)80		C) 70		D) 40		E) 50

13.Yanda verilen elektrik dipolünün P noktasında oluşturduğu

potansiyeli hesaplayınız.

- k (2q) / ( (r-a)(r+a)(

- k (2qa) / ( (r+a)2(

- k (2qa) / ((r-a)(r+a)(

- k (2q) / ( (r-a)2(

- k (2q) / ( (r+a)2(

14.Alaşımdan yapılmış 1,0 m uzunluğunda ve 1,0 mm2 kesitinde bir telin uçları arasına 2,0V’luk bir gerilim uygulandığında üzerinden geçen akımın 2,0A olduğu ölçülmüştür. Bu alaşımın iletkenliği (( m)-1 cinsinden nedir?

- 2,0x103	B) 1,0x103	C)  2,0x10-6	D) 1,0x106	E)  2,0x10-3

15.Tek halkalı bir elektrik devresinden geçen akım 5,0 A’dir. Bu devreye 3,0 (’luk yeni bir direnç seri olarak eklendiğinde akımın 4,0A’e düştüğü görülmüştür. Orijinal devredeki direncin değeri kaç (’dur?

A) 12		B) 8		C) 9		D) 4		E)  3

16. Bir telden 2 A’ lik kararlı akım  geçiyor. Telin bir kesitinden 2 s ‘de geçen elektronların sayısını bulunuz.

# A)  2		B) 4	     C) 2,5x1019	D) 1,3x1019	      E) 6,3x1018

17.Bir tel, yarıçapı R=10 cm olan silindirik bir metal kabuğun eksenine yerleştirilmiştir. Telin ve kabuğun çizgisel yük yoğunlukları sırası ile λ ve 2λ’dır (λ=0,9 μC/m). Silindir ekseninden r =20 cm uzaklıktaki elektrik alan (kN/C cinsinden) nedir ? ((o=9,0x10-12 C2/N.m2  alınız)

# A)  250		B) 500		C) 175		D) 650		E) 745

18.Kütlesi,  m=81 g  olan kübik bir metalin  yoğunluğu  3 g/cm3, özdirenci  ise ρ= 1,5 x 10-8 Ω.m’ dir. Kübün karşılıklı iki yüzeyi arasına ∆V=5x10-5 V’luk bir potansiyel farkı uygulanınca geçen akım (A) nedir ?

A) 58		B) 100		C) 164		D) 245		E) 356

19.Yükleri +4 µC olan iki küçük cisimden biri x = (3)1/2 m ve diğeri ise x = - (3)1/2 m noktalarına yerleştirilmiştir. Bu yüklerin y = 1 m noktasında oluşturdukları elektrik alanın büyüklüğünü (N/C) ve yönünü bulunuz.

A) 4,5 x103j	B) 9x103j	C) -9x103j	D) 1,8x103i	E)  9x103i

20. Q yüküne sahip R yarıçaplı bir iletken kürenin içindeki potansiyel V = kQ/R  ile dışındaki bir noktadaki potansiyel ise V = kQ/r bağıntısı ile verilmektedir. Bu iletken kürenin içindeki ve dışındaki bir noktadaki elektrik alanların büyüklüklerini bulunuz.

A) içerde: 0 ; dışarda: kQ/R2	      B) içerde: 0 ; dışarda: kQ/r3

C) içerde: kQ/R2  ; dışarda: 0              D) içerde : kQ/R2 ; dışarda: kQ/r2

E) içerde: 0 ; dışarda: kQ/r2

21.Şekildeki devrede R2 direncinin uçları arasındaki potansiyel

fark kaç volttur? ( = 12 V, R1 = 3 (, R2 = 4 (  ve  R3 = 5 (

olduğunu kabul ediniz.

### A) 2	   B) 4	             C) 6		D) 8		E) 12

22.Bir fotokopi makinesinin silindirik olan yüklü tamburunun yüzeyinin hemen üzerindeki elektrik alan şiddeti  3,0x105 N/C’dur. Tamburun iletken olduğu bilindiğine göre , ( yüzey yük yoğunluğu (C/m2 olarak) nedir?

A) 2,7x10-6		B) 4,3x10-8	     C) 5,4x10-12	D) 6,5x10-6	       E) sıfır

23.Yüzey alanı A olan birbirine paralel iki iletken plakadan oluşan bir kondansatör, şekilde görüldüğü gibi iki farklı dielektrik madde ile doldurulmuştur. Bu kondansatörün eşdeğer sığası nedir?

A)  (oA( / d       B) 2(oA( / d	C) (oA((+1) / 2d      D) 2(oA (1+() / (d	E) (oA / 2d

24.Şekilde görülen ve Gauss yüzeyi olarak seçilen küp, homojen olmayan  N/C’luk bir elektrik alan içine konulmuştur. Kübün, taralı yüzeyinden geçen elektrik alan akısı (N.m2/C cinsinden) nedir?

A)16	B) 32  		C) 44  		D)  62 		E) 64

25.Kapalı bir devrenin bir bölümü yandaki şekilde verilmiştir. VK-VL gerilim farkı nedir (V)?

A) -16.5		B) 40,5	C) 24,5

D) -19,5		E) 35,5

26. İki  özdeş  direnç,  iç dirençsiz bir  bataryanın  uçlarına  paralel  bağlandığı  zaman  dirençlerde harcanan  toplam güç 40  W  oluyor. Eğer bu  dirençler ,  aynı  bataryanın  uçları  arasına  seri  bağlansaydı  dirençlerde harcanan güç  kaç  watt olurdu ?

A)160		B)  80 		C)  40 		D)  10 		E)  5

27. Uzayın belirli bir bölgesinde elektrik alanı +x yönündedir; büyüklüğü ise  x=0’da  E=500 N/C’dan,   x=30 m’de   E=400 N/C’a düşmektedir. Yarıçapı 10 m olan silindir biçimindeki bir kutu, alana şekildeki gibi yerleştirilirse, kutunun içindeki yük miktarı ((C cinsinden) ne olur?

#### A) (0,27		B) 1,25	C ) 0,81	D) (2,40	E) sıfır

28. Bir elektrik dipol q=4,50 nC’luk yüklere sahiptir ve yükler arasındaki uzaklık d=2(m ‘dir. Dipolün içinde bulunduğu elektrik alanın büyüklüğü E=3x106 N/C’dur. Dipolün  potansiyel enerjisi U= (2,16x10-8 J ise, elektrik alan vektörü ile dipol moment vektörü arasındaki açı kaç derecedir?

A) 53		B) 30		C) 45		D) 37		E) 60

29. Paralel plakalı havalı bir kondansatörün plakaları arasındaki enerji yoğunluğu 0,5 J/m3 olduğuna göre, plakalar arasındaki E elektriksel alanın büyüklüğü (N/C cinsinden) nedir?

A) 3x10+6		B) (1/3)x10-8	       C) (1/3)x10-12	   D) 3 x10+12	       E) (1/3)x10+6

30. Şekilde görüldüğü gibi r = 90 m yarıçaplı 60( ’lik yay şeklinde bükülen plastik çubuk, homojen olarak dağılmış (q yükü taşımaktadır. Çizgisel  yük  yoğunluğu ( = 1,8x10–9 C/m olduğuna göre, P noktasındaki elektrik alanının büyüklüğü nedir (N/C cinsinden)?

A)1,8  	B) 0,2  	C) 0,18  	D) 2,0x10-3 	E) 1,8x10-4

# Text boxes

d

d

d

d

T

R

Q

(

+

Q

a

b

Q

P

R1

R2

R3

(

-q

+q

r

a

a

y

x

-Q

(

hava

A/2

A/2

d

z

m

+

+

-

I=0,5 A

K

L

30 V

8 V

3(

3(

6(

20(

x

E

x=30m

x=0

P

2

=

x

m

4

=

x

r

y

30(

30(